上环评字〔2023〕31号

关于江西锂顺再生资源有限公司锂溶液生产线扩建项目环境影响报告表的批复

江西锂顺再生资源有限公司：

你公司呈报的《江西锂顺再生资源有限公司锂溶液生产线扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经研究，批复如下：

一、项目基本情况和批复意见

（一）项目基本情况。本项目拟建设地点位于江西省宜春市上高县五里岭产业园伟业路12号，租赁江西涛洋机械设备有限公司厂房，厂址中心坐标为东经114°50′8.83″，北纬28°14′23.71″，全厂占地面积约26667.96㎡。项目西面为园区道路，北面为江西祥发新型材料有限公司，东面为空地，南面为水塘。

本项目属改扩建工程，原有项目江西锂顺再生资源有限公司年制备6万吨锂溶液生产线建设项目于2022年7月取得环评批复（上环评字〔2022〕24号）。本次改扩建不新增用地和厂房，原有项目原料由锂压滤渣变更为锂云母熟料，原有车间新增一条年产6万吨锂溶液生产线，新增一台4t/h的燃气锅炉，原有2t/h的燃气锅炉备用，生产工艺和原项目一致。主要建设内容：主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程依托现有；环保工程在现有基础上增设初期雨水池、设置洗车平台及洒水降尘设施，其余不发生变化。

项目以锂云母熟料为原料，经投料、浆化、过滤、精滤、蒸发浓缩等工序，项目建成后全厂区达年产12万吨锂溶液规模。

项目总投资为20000万元，其中环保投资200万元，占总投资的1%。

（二）项目批复意见。你公司应全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施和环境风险防范措施，缓解和控制不利环境影响。我局原则同意《报告表》中所列工程性质、地点、规模、生产工艺和环境保护措施。

二、污染防治措施及要求

项目在工程设计、建设和生产过程中必须认真落实《报告表》提出的各项环保措施和要求，并重点做好以下工作：

- 严格落实水污染防治措施。按“清污分流、雨污分流”原则，认真落实《报告表》中提出的废水处理方案。蒸发冷凝水收集后回用于生产不外排，洗车废水经沉淀后循环利用不外排，初期雨水经处理后用于生产和洒水抑尘不外排，生活污水经预处理达到五里岭污水处理厂接管标准后排入五里岭污水处理厂进一步处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准后汇入锦江。

（二）严格落实大气污染防治措施。原料仓库应密闭，卸料和投料的过程通过雾炮洒水抑尘；天燃气锅炉烟气通过15m高排气筒排放。锅炉烟气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值，其他工艺废气中颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织监控浓度限值。

（三）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，采取隔声减振等措施，利用建筑物隔声屏蔽，加强操作管理和维护、距离衰减等相应的处理措施，厂界西侧和其余三侧噪声排放分别执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准和3类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。应按“资源化、减量化、无害化”处置原则，认真落实各类固体废物分类收集、综合利用和处置。产生的锂过滤渣和硫酸钠工业固体废物应合法处置，生活垃圾收集后由当地环卫部门统一清运处置。

应在厂区内设置足够容积的一般工业固体废物暂存库，一般工业固体废物暂存库设计、建设和运行必须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)要求。

（五）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则做好土壤和地下水污染防治工作，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制，严格做好分区防渗措施。

（六）严格落实环境风险防范措施。严格落实《报告表》提出的各项环境风险防控措施，认真制定环境风险应急预案，配备环境应急设施和装备。一旦发生环境风险事故，必须立即启动环境风险应急预案，减轻对外环境的污染影响。

（七）排污口规范化和环境监测要求。按照国家有关规定设置规范的污染物排放口，并设立标志牌。

（八）环境信息公开要求。按要求实施企业环境信息公开，项目建成投产、环保竣工验收应依法向社会公开，接受社会监督。

（九）污染物排放总量控制要求。根据《报告表》确定，本项目主要污染物排放总量必须满足控制指标要求：NOX≤0.803t/a。

三、项目建设和竣工验收的环保要求

本项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，落实《报告表》提出的各项环境保护措施。项目建成投入生产后，你公司应当按照相关规定要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开。你公司在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。项目经验收合格后方可正式投入运行。

四、其他环保要求

（一）重新办理环境影响评价要求。本项目批准后，若项目建设性质、规模、地点、内容、采用的生产工艺或者防治污染的措施等发生重大变化应重新报批环境影响评价文件，审批后超过5年方动工建设的，应当报我局重新审核。

（二）排污许可证要求。你公司应在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或填报排污登记表。

（三）日常环保监管。宜春市上高生态环境保护综合执法大队加强对该项目建设和运行的监管，你公司应按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

（四）其他管理要求。你公司应严格落实《宜春市生态环境保护委员会关于印发<宜春市涉锂电主要行业生态环境监管标准(试行）>的通知》（宜环委办字〔2023〕2号）的环境保护措施要求。

宜春市上高生态环境局

2023年6月8日

宜春市上高生态环境局办公室          2023年6月8日印发